Příloha č. 4

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„VŠPJ - Dodávka mikroskopu“

specifikace předmětu veřejné zakázky

- 16 bitová kamera schopná záznamu obrazu až 50 snímků za vteřinu

- Kontrolér s Integrovaným monitorem s velikostí úhlopříčky alespoň 23" a min. rozlišením 1920x1080 s počtem 2000TV řádků

- Komunikační software pro nainstalování na libovolný počet PC

- Stativ: Motorizovaný stojan přístroje v ose Z min. 45 mm

- Stativ: motorizovaný pojezd v XY osách min. 100x100 mm

- Stativ: Rotační stojan přístroje

- Stativ: Naklánění ramene s objektivem až do 90° s automatickým rozpoznáváním úhlu

- Světelný zdroj musí být LED. Možnost použití vrchního i průchozího osvětlení současně.

- Funkce skládání snímků ve 2D a ve 3D 20000 x 20000 pixelů

- Automatické rozpoznání připojení objektivu, rozpoznání zvětšení a typu objektivu

- Zobrazení výškové informace v pseudobarvách

- Při detekci změny zorného pole automatické prostření a vytvoření hloubkové kompozice obrazu nebo 3D

- Obrazová analýza, měření maximálních ploch, měření čistoty filtrů dle ISO 16232 a automatické opakované měření je součástí dodávaného SW

- Rozsah zvětšení objektivu 20 - 2500x

- (Škála výměnných objektivů, malé, střední, vysoké)

- Použití objektivu v ruce s kontaktním adaptérem minimálně do zvětšení 200

- Pracovní vzdálenost objektivů je při rozsahu 20-200 x 25mm

- Optika přístroje umožňující 3D zobrazení v rozsahu zvětšení 20 - 2500x

- Požadavek na hloubku ostrosti optiky při zvětšení:

- 20x – 34mm

- 200x – 0,44mm

- Kontrolér pracující na Windows 7 s možností použití jako standardního PC

- Integrovaná funkce pro zvýšení rozlišovací schopnosti (Super resolution)

- 3D porovnávání dvou snímků

- Možnost změny pozice, úhlu, druhu (koaxiální, kruhové, mixované) osvětlení po vytvoření fotografie s možností kombinace dalších funkcí zařízení

- Možnost změny pozice, úhlu, druhu (koaxiální, kruhové) osvětlení po vytvoření fotografie s možností kombinace dalších funkcí zařízení na libovolném počítači pomocí komunikačního softwaru

- Možnost pozorování za stejných podmínek jako u předcházejícího uloženého snímku (rychlost uzávěrky, světlo, vyvážení bílé, úprava kontrastu)

- V rozsahu zvětšení 250x – 2500x možnost světlého, tmavého pole a mixovaného světla

- Možnost měření drsnosti povrchu

- Možnost vytvoření navigační mapy pro získání přehledového obrazu pro následnou orientaci na vzorku

specifikace záručních podmínek (jsou-li požadovány)

- záruka na dodané zařízení: minimálně 24 měsíců

specifikace pozáručních podmínek (jsou-li požadovány)

- nejsou

specifikace technické podpory (je-li požadována)

- min. 1x ročně kalibrace zařízení po dobu min. 5 let

- aktualizace software po dobu min. 5 let

specifikace zaškolení (je-li požadováno)

- bezplatné zaškolení pracovníků školy v obsluze zařízení

mohou být specifikovány i další požadavky na výrobek (dodávku)

- nejsou