Příloha č. 4

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„VŠPJ - Dodávka servoelektrického testovacího stroje“

specifikace předmětu veřejné zakázky

- Elektrodynamický, dynamické kapacity 10kN umožňující testování v kombinaci tahu/tlaku – torze, s torzním momentem 100Nm, statické možnosti testování alespoň do 7kN

- Rám stroje – dvousloupové provedení s pístem stroje v horní pozici, max. rozměry stroje: výška 2.900mm, šířka 1100mm, hloubka 600mm. Maximální váha stroje: 1.000kg

- Posuv pístu – alespoň 60mm, možnost provedení alespoň 15ti kompletních otáček torzního momentu.

- Minimální rozevření testovacího prostoru s pístem ve střední pozici: 870mm, rozteč sloupů dostatečná pro užití teplotní komory a všech přípravků, minimálně pak 450mm

- Možnost změny výšky testovacího prostoru pomocí elektrického posunu, s manuálním jištěním s elektronickou signalizací zajištění příčníku.

- Napájení stroje max.: 240V, 32A, napájení, chlazení a veškeré potřebné součásti (kromě řídící elektroniky) umístěny v základně či topu stroje.

- Řídící elektronika schopna simultánního ukládání dat z každého kanálu v rychlosti 10kHz v 24bitové hloubce. Vybaven nejméně: 2mi přídavnými kanály, umožňujícími řízení testu, Dále pak 8 digitálními vstupy a 8 digitálními výstupy. Jakýkoli vstup musí umožňovat připojení jakéhokoli snímače na principu tenzometrického můstku, půlmůstku či čtvrtmůstku, dále pak jakýkoli vstup v rozsahu 0-10V

- Snímač 10kN/100Nm – třídy přesnosti 0,5 od 0,5% jeho rozsahu, s vestavěnou inertní kompenzací setrvačného pohybu.

- Snímač 250N - – třídy přesnosti 0,5 od 0,5% jeho rozsahu, s vestavěnou inertní kompenzací setrvačného pohybu.

- Snímač 1kN/25Nm – třídy přesnosti 0,5 od 0,5% jeho rozsahu, s vestavěnou inertní kompenzací setrvačného pohybu.

- Čelisti – pneumatické, klínové, kapacity 10kN, umožňující torzní testy do plné kapacity stroje, vybaveny ploškami pro ploché vzorky od 0 do 12,5mm, pro válcové vzorky od 3 do 18mm, včetně zdroje tlakového vzduchu a všech rozvodů, ovládané dálkovým ovládání stroje, společným s ovládáním pístu

- Čelisti – mechanické, klínové, kapacity 10kN, umožňující torzní testy do plné kapacity stroje, užívající shodné plošky s pneumatickými čelistmi

- Tlačné desky pro vyvození kompresního tlaku, průměr alespoň 50mm, do plné kapacity stroje, možnost užití v teplotní komoře v rozsahu alespoň -50°C - +300°C

- Tříbodový ohyb – minimální rozpětí 20-140mm do plné kapacity stroje, možnost užití v teplotní komoře v rozsahu alespoň -50°C - +300°C, modul pro rozšíření na 4 bodový ohyb – součást dodávky. Včetně deflektometru a extenzometru vhodného pro použití s tímto deflektometrem.

- Příslušenství potřebné pro testy lomové mechaniky na vzorcích typu CT velikostí 1/2CT a 1/4CT, včetně vhodného snímače pro snímání postupu růstu trhliny během jejího předcyklování.

- Dynamický extenzometr pro přímé měření deformace – kontaktní, s volitelnou upínací délkou 12,5, 25 a 50mm s drahou +/- 2,5mm, použitelný za změněných teplot v rozsahu -80c až +200C

- Videoextenzometr – Pro měření podélné i příčné deformace při statickém i dynamickém zatěžování stroje, umožňující řízení testu při statickém testu, při dynamickém testu do frekvence 20Hz. Pole vidění 250mm s měřením v přesnosti 1um, rozlišení 0,5um. Snímky z videoextenzometru umožňující pozdější vyhodnocení vzorku metodou DIC, včetně vyhodnocovacího softwaru v plné, časově neomezené licenci.

- Biolázeň, určena pro provádění zkoušek v biologickém, solném či jiném minerálním roztoku za konstantních teplot. Možnost nastavení teploty od teploty okolí do 40°C.  Objem nádoby alespoň 3l. S možností najetí do testovacího prostoru a umožnění tak vložení vzorku do čelistí mimo lázeň. Možnost měření deformace vzorku uvnitř Biolázně za použití Videoextenzometru. Součástí Biolázně jsou tahové čelisti s pneumatickým ovládáním, kapacita čelistí alespoň 200N, dále pak tlačné desky o průměru alespoň 40mm

- Biolázeň, určena pro provádění zkoušek v biologickém, solném či jiném minerálním roztoku za konstantních teplot. Možnost nastavení teploty od teploty okolí do 40°C.  Objem nádoby alespoň 3l. včetně přípravku pro provádění tlakového testu pod volitelným úhlem upnutí vzorku 0 – 40°, Možnost využít přípravek pro testování implantátů. Maximální síla minimálně 2kN. Včetně přípravků odpovídajícím normám ISO 7206-4 a ISO14801

- Teplotní komora s pracovním rozsahem alespoň -70 až +350°C s možností připojení kontroleru komory k PC a ovládání pece pomocí ovládacích softwarů stroje. S vyjímatelnými klíny pro možnost jednoduchého vložení zatěžovacího řetězce. Minimální vnitřní rozměry: V:450 x š: 220, hloubka 220, vnější rozměr vhodný pro použití v testovacím stroji.  Chlazení využívající LN2, včetně všeho potřebného propojovacího materiálu a samotlakovací Dewarovy nádoby o objemu alespoň 100l, teplotní komora umístěna na platformě umožňující odjetí z testovacího prostoru.

- Testovací software pro statické testy umožňující:

  - nastavení a konfiguraci obrazovky a řídícího panelu.

  - automatická kalibrace a vyvážení snímačů

  - použití základních výpočtů a tvorba vlastních

  - rychlé vytvoření grafu

  - tvorbu výstupních zpráv při použití přiložených vzorů

  - řízení testu

  - ukládání a vyvolávání testovacích metod a dat

  - možnost nastavení vlastního průběhu testu, změn zatížení a funkcí změn kroků

  - umožňující synchronní záznam videozáznamu

- Testovací software pro Dynamické testy:

  - Software pro dynamické zatěžování, umožňující vlastní nastavení průběhu testu pomocí editoru či importem souboru csc, s volitelným ukládáním dat včetně frekvence ukládání a jejich filtrace, umožňující řízení testu jakýmkoli snímačem včetně kombinujícího zatěžování – tah-tlak-torze, možnost nastavení volitelných grafů ze všech získávaných kanálů, Možnost volby množství a obsahu živých displejů. Možnost adaptivního řízení, včetně řízení pomocí výpočtů a jejich průběžných výpočtů – řízení dle spotřeby energie, dle r konstanty atd. Umožňující kontrolu teploty vzorku přídavným termočlánkem a dle měnící se hodnoty teploty provádění automatických korekcí zatěžovacího signálu.

- Software pro lomovou mechaniku:

  - Software umožňující předcyklování trhliny vzorku, včetně dolomení vzorku v jediném cyklu. Včetně všech vnesených rovnic, s možností jejich úpravy dle potřeb jednotlivých testů.

specifikace záručních podmínek (jsou-li požadovány)

- záruka na dodané zařízení: minimálně 24 měsíců

specifikace pozáručních podmínek (jsou-li požadovány)

- nejsou

specifikace technické podpory (je-li požadována)

- servis a technická podpora v ČR, dosažitelnost servisu 24 hodin v záruce, 48 po záruce od nahlášení poruchy (v pracovní dny)

- Manuály k zařízení jsou požadovány v tištěné formě v Českém nebo Anglickém jazyce. Dále pak budou dodavatelem poskytnuty tyto manuály ve formátu pdf.

specifikace zaškolení (je-li požadováno)

- bezplatné zaškolení pracovníků školy v obsluze zařízení

mohou být specifikovány i další požadavky na výrobek (dodávku)

- nejsou